半螺丝桩（螺杆桩）技术设计与施工技术规程

Technical code for design and construction of half-screw pile

# 1  总  则

1.1  为了保证半螺丝桩（螺杆桩）技术在建筑地基基础设计与施工中的规范化，特制定本规程。

1.2  半螺丝桩（又名螺杆桩）及其成桩工法专利权利要求书如下：

1  一种半螺丝桩，由两部分组成，上部为直线型结构，下部为螺丝型结构，其特征在于直线型结构部分占总桩长的三分之一，螺丝型结构部分占总桩长的三分之二，其螺齿具有一定厚度和宽度。

2  半螺丝桩其特征在于半螺丝桩可以分为现浇型和预制型。

3  半螺丝桩其特征在于半螺丝桩可以制成实心桩或空心桩。

4  一种现浇型半螺丝桩的成桩工法，其特征在于按以下步骤进行：采用专用的半螺丝桩钻杆钻机顺时针旋转成孔成形至设计深度；利用泵机挤压砼，从钻杆底压出砼，并逆时针旋转提钻相干、保持钻杆内与土体周边介质的压力差，不得中断砼，逆时针旋转提升砼，形成下部为螺丝型结构部分；钻杆上升接近软土底标高后，或者接近桩高三分之二处，由旋转改为不旋转直提钻杆，直至上部桩浇注完毕，形成直线型结构部分。

5  现浇型半螺丝桩的成桩工法，其特征在于钻杆上下旋转运动时要保持螺丝成孔同步，螺齿齿间土不得受到扰动。

6  一种预制型半螺丝桩的成桩工法，其特征在于桩采用分段成型焊接或粘接，利用高频振动器使土体局部液化，使桩在土体液化中逐步沉桩，形成半螺丝桩。

1.3  螺杆桩技术涵盖了以下专利技术：

1  半螺丝桩及其成桩工法，发明专利号：ZL03128265.2；

2  螺杆桩、螺纹桩成桩设备及成桩工法，发明专利号：ZL200610019756.6；

3  旋转挤压灌注桩及其成桩工法，发明专利号：ZL200710051598.7；

4  齿状螺纹钻杆，实用新型专利号：ZL200820129917.1；

5  消除挤土负效应屏障器及其施工成桩工法，发明专利号：200910130401.8；

6  一种消除桩挤土负效应的钻具，实用新型专利号： ZL200920161004.2。

1.4  本规程适用于螺杆桩技术的设计、施工及其验收。

1.5  螺杆桩技术的设计与施工应根据场地地质条件、施工环境、施工设备性能、上部结构特点综合考虑，重视因地制宜、当地经验条件，优化设计、节约资源，加强施工质量控制与管理。

1.6  螺杆桩技术的设计和施工除应严格按本规程执行外，尚应满足现行有关标准、规范执行。

# 2  术 语、符号

## 2.1 术 语

2.1.1  半螺丝桩（螺杆桩） half-screw pile

一种“上部为圆柱型，下部为螺丝型”组合式灌注桩。

2.1.2  旋转挤压灌注桩  rotation extrusion reperfusion pile

由二部分组成，桩的上部分为直线形的等直径圆柱体，桩的下端部分为扩大头椎体，扩大头椎体的直径为圆柱体直径的1.0－2.0倍之间。

2.1.3  摩擦型桩	rubbing pile

是指在竖向极限荷载作用下，桩顶荷载全部或主要由桩侧阻力承受。根据桩侧阻力分担荷载的大小，摩擦型桩分为摩擦桩和端承摩擦桩两类。

2.1.4  端承型桩	extremity-sustaining pile

是指在竖向极限荷载作用下，桩顶荷载全部或主要由桩端阻力承受，桩侧阻力相对桩端阻力而言较小，或可忽略不计的桩。根据桩端阻力发挥的程度和分担荷载的比例，又可分为摩擦端承桩和端承桩两类。

2.1.5  单桩承载力特征值  characteristic value of the vertical bearing capacity of a single pile

单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值。

2.1.6  单桩承载力设计值  design value of the vertical bearing capacity of a single pile

根据《建筑桩基规范》JGJ94-2008单桩承载力设计值与单桩承载力特征值的换算系数为1.35(综合荷载分项系数)。

2.1.7  土层抗剪强度	soil shear-resistance strength

是指螺纹段改变桩土结合模型后，土层破坏的极限破坏指标。

2.1.8  法向应力	normal stress

是指计算土层抗剪强度的应力指标，根据土层物理力学性状分为100KPa、200KPa、300KPa、400KPa四档。

2.1.12  机械咬合作用力	mechanical meshing force

是指在螺杆桩螺纹段作用下，桩与土之间形成公母螺关系而产生的一种以剪切力为主的作用力。

2.1.13  同步技术	synchronous manner

外钻头旋转一转，钻杆上或下相应位移一个螺距，所形成的孔或桩为螺丝状，并且螺牙之间的土体不得受到扰动。

2.1.14  非同步技术  unsynchronous manner

钻具相对上或下移动一个螺距，外钻头数倍速度于钻杆。利用螺牙的厚度反复数次挤压土体，所形成的孔或桩为直线型。

## 2.2符 号

2.2.1  抗力和材料性能

— 直杆段桩段第i层土极限侧阻力标准值；

—第i层的粘聚力；

IL—土层液性指数

—第i层土的抗剪强度对应的垂直法向应力；

—第i层土的抗剪强度；

— 持力层端阻力标准值；

— 混凝土轴心抗压强度；

2.2.2  作用和作用效应

—螺杆桩单桩竖向极限承载力标准值；

—螺杆桩直杆段侧阻力；

—螺杆桩螺纹段侧阻力；

—螺杆桩端阻力；

2.2.3  几何参数

—  桩身周长；

— 直杆段穿越第i层土的厚度；

— 螺纹段穿越第i层土的厚度；

—第i层土的内摩擦角；

— 桩端横截面积；

2.2.4  计算系数

—成桩工艺系数；

# 3	基本规定

# 3.1  一般规定

3.1.1	半螺丝桩（螺杆桩）技术适用于粉土、非饱和性粘土、各类砂层，粒径小于30cm（含石量≤50%）的卵石层、强风化岩层等各种土层，不受地下水的限制。

3.1.2	半螺丝桩（螺杆桩）技术适用于包括复合地基的刚性桩、钢筋混凝土基础的钢筋混凝土桩和复合桩基的基桩等各种基础工程。

3.1.3	在淤泥质饱和性粘土中施工易出现挤土负效应时应采取跳打施工、屏障技术措施来消除挤土负效应。

3.1.4	当无当地相似地质条件的成桩试验资料时，施工前必须进行成孔、成桩试验检测，以设定施工参数。

## 3.1.5  为正确和安全地实施螺杆桩技术，施工中必须采用满足技术指标的成桩设备。

3.1.6   螺杆桩设备的安装和拆卸必须由专业人员操作。

3.1.7  半螺丝桩（螺杆桩）运用于复合地基的刚性桩时，桩身可不配钢筋。

3.1.8	本规程参照《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002/J220-2002）中水泥粉煤灰碎石桩法，《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2002）、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）中钻孔灌注桩的相关规定及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）。

## 3.2 桩身构造

3.2.1  桩径：

1  半螺丝桩（螺杆桩）直径指的是桩的外径；

2  螺纹段外径等于直杆段直径。

3  桩径300mm～600mm，必要时视长细比调整。

3.2.2  桩长

1  直杆段桩长需大于直杆段桩身配筋长度1m以上，且不小于设计桩长的1/3。

2  桩长需满足承载力设计要求，并保证桩端进入理想持力层的长度不小于3d。

3.2.3  配筋：

1  当考虑桩受水平荷载和弯矩作用时，桩身配筋可只设计在直杆段内；

2  当考虑桩仅受上拔力作用时，可沿桩身通长配筋

3  配筋率、钢筋大小及混凝土保护厚度应符合《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）相关规定，并满足计算要求。

3.2.4  混凝土标号不得低于C25。

3.2.5  螺纹段尺寸：

1  螺牙宽度一般为50～60mm，螺牙端部厚度一般在50mm左右，根部厚度约为100mm左右，螺距与桩径之比约为1：0.6～1。

2  桩芯直径不宜小于表3.3.5中的相应数值，且应满足螺纹段顶部轴力下的强度要求。

桩芯直径取值              表3.2.5

| 桩径（mm） | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩芯直径（mm） | 260 | 273 | 380 | 400 |

3.2.7  半螺丝桩（螺杆桩）的施工桩距一般不小于3倍桩径。

3.2.8  半螺丝桩（螺杆桩）大样图见附录A。

# 4  螺杆桩单桩承载力计算

## 4.1 一般规定

4.1.1  半螺丝桩（螺杆桩）单桩承载力值以静载试验为准，施工前如无当地经验和数据应先打试桩确定单桩承载力。

4.1.2  采用现场静载试验确定单桩竖向极限承载力标准值时，在同一条件下的试桩数量不应少于总桩数的1%，且不应少于3根，工程总桩数在50根以内时不应少于2根；并相应做动力测试。

## 4.2  理论计算

4.2.1  由于半螺丝桩（螺杆桩）是由直杆段，螺纹段和桩端三部分构成。因此，计算需分段进行。

4.2.2  直杆段侧阻力计算：

直杆段半螺丝桩（螺杆桩）侧阻力是由桩土之间的摩阻力实现的。所以，计算方法与传统直线型灌注桩相同。即：

（4.2.2）

式中：——直杆段桩的极限侧阻力标准值（KPa），可按表4.2.2取值；

u——桩身周长（m）；

——桩的直杆段穿越第i层土的厚度（m）。

4.2.3  螺纹段侧阻力计算：

1  螺纹段的侧阻力是由桩的螺牙与土的机械咬合作用力通过桩孔侧壁土的抗剪强度体现的，与直杆段桩的受力机理截然不同，建议按下式计算：

（4.2.3-1）

式中：——桩的螺纹段第i层土抗剪强度值（KPa）。

2  土层抗剪强度的确定方法

根据室内土工试验指标按下式计算

砂类土             （4.2.3-2）

粘性土       （4.2.3-3）

式中：——剪切滑动石上的法向应力（KPa），可按表4.2.3取值；

——第i层土的粘聚力（KPa）；

——第i层土的内摩擦角（º）。

4.2.4  桩端阻力计算：

由于半螺丝桩（螺杆桩）在成孔过程中对孔底有挤土作用，加之管内泵压混凝土有较高的压力，作用机理相似预制桩。计算式如下：

（4.2.4-1）

式中：—极限端阻力标准值（KPa），可按表4.2.2取值；

—桩端面积（m2）。

4.2.5  将直杆段侧阻力、螺纹段侧阻力和端阻力公式合拼即得螺杆桩单桩竖向极限承载力计算公式如下：

（4.2.5）

式中：—桩的极限承载力标准值（KN）；

—  桩身周长（m）；

— 直杆段第i层土桩的极限侧阻力标准值（KPa），可按表4.2.2取值；

— 直杆段穿越第i层土的厚度（m）；

—第i层的粘聚力（KPa）；

—第i层土的抗剪强度对应的垂直向应力（KPa），可按表4.2.3取值；

—第i层土的内摩擦角（KPa）；

— 螺纹段穿越第i层土的厚度（m）；

—极限端阻力标准值（KPa），可按表4.2.2取值；

—桩端面积（m2）。

半螺丝桩（螺杆桩）单桩竖向承载力计算参数表       表4.2.2

| 土名称 | 土的状态 | 直杆段极限侧阻力标准值 (KPa) | 桩的极限端阻力标准值( KPa) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5≤h＜10 | 10≤h＜15 | 15≤h |
| 填 土 | — | 22-30 | — | — | — |
| 淤 泥 | — | 14-20 | — | — | — |
| 淤泥质土 | — | 22-30 | — | — | — |
| 粘性土 | 流塑 | ＞1 | 24-40 | — | — | — |
|  | 软塑 | 0.75＜≤1 | 40-55 | 200-400 | 400-700 | 700-950 |
|  | 可塑 | 0.5＜≤0.75 | 55-70 | 500-700 | 800-1100 | 1000-1600 |
|  | 硬可塑 | 0.25＜≤0.50 | 70-86 | 850-1100 | 1500-1700 | 1700-1900 |
|  | 硬塑 | 0＜≤0.25 | 86-98 | 1600-1800 | 2200-2400 | 2600-2800 |
|  | 坚硬 | ＜0 | 98-105 | — | — | — |
| 红粘土 | 0.7＜≤1 | 13-32 | — | — | — |
|  | 0.5＜≤0.7 | 32-74 | — | — | — |
| 粉 土 | 稍密 | e＞0.9 | 26-46 | — | — | — |
|  | 中密 | 0.75≤e≤0.9 | 46-66 | 800-1200 | 1200-1400 | 1400-1600 |
|  | 密实 | e＜0.75 | 66-88 | 1200-1700 | 1400-1900 | 1600-2100 |
| 粉细砂 | 稍密 | 10＜N≤15 | 24-48 | 500-950 | 1300-1600 | 1500-1700 |
|  | 中密 | 15＜N≤30 | 48-66 | 900-1000 | 1700-1900 | 1700-1900 |
|  | 密实 | N＞30 | 66-88 |  |  |  |
| 细砂 | 中密、密实 | N＞15 | — | 1200-1600 | 2000-2400 | 2400-2700 |
| 中 砂 | 中密 | 15＜N≤30 | 54-74 | 1800-2400 | 2800-3800 | 3600-4400 |
|  | 密实 | N＞30 | 74-95 |  |  |  |
| 粗 砂 | 中密 | 15＜N≤30 | 74-95 | 2900-3600 | 4000-4600 | 4600-5200 |
|  | 密实 | N＞30 | 95-116 |  |  |  |
| 砾 砂 | 稍密 | 5＜N63.5≤15 | 70-110 | — | — | — |
|  | 中密（密实） | N63.5＞15 | 116-138 | 3500-5000 |
| 角砾、圆砾 | 中密、密实 | N63.5＞10 | 160-200 | 4000-5500 |
| 碎石、卵石 | 中密、密实 | N63.5＞10 | 200-300 | 4500-6500 |
| 全风化软质岩 | — | 30＜N≤50 | 100-120 | 1200-2000 |
| 全风化硬质岩 | — | 30＜N≤50 | 140-160 | 1400-2400 |
| 强风化软质岩 | — | N63.5＞10 | 160-240 | 1600-2600 |
| 强风化硬质岩 | — | N63.5＞10 | 220-300 | 2000-3000 |

土层抗剪强度计算对应的法向应力       表4.2.3

| 土的名称 | 土的状态 | 剪切试验法向应力 （KPa） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 粘性土 | 0.75<≤1 | √ |  |  |  |
|  | 0.50<≤0.75 |  | √ |  |  |
|  | 0.25<≤0.50 |  |  | √ |  |
|  | 0<≤0.25 |  |  |  | √ |
| 粉土 | e<0.90 |  | √ |  |  |
|  | 0.75<e≤0.9 |  |  | √ |  |
|  | e<0.75 |  |  |  | √ |
| 粉细砂 | 稍密 |  | √ |  |  |
|  | 中密 |  |  | √ |  |
|  | 密实 |  |  |  | √ |
| 中砂 | 中密 |  |  | √ |  |
|  | 密实 |  |  |  | √ |
| 粗砂 | 中密 |  |  | √ |  |
|  | 密实 |  |  |  | √ |
| 砾砂 | 中密、实密 |  |  |  | √ |

## 4.3  螺杆桩桩身承载力计算

4.3.1 螺杆桩桩身混凝土轴心抗压强度应满足桩的承载力设计要求。桩身强度应按下式验算：

（4.3.1）

式中  Rp —相应于荷载效应基本组合时的桩身受压承载力设计值（KN）；

fc —混凝土轴心抗压强度设计值；应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定；

Aps—桩身横截面积（m2）；

—成桩工艺系数，螺杆桩取0.8～0.85。

4.3.2  根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中条文说明5.8条：桩身受压承载力极限值按如下关系计算：

（4.3.2）

式中  Ru——桩身受压承载力极限值（KN）；

1.35——该系数为单桩承载力特征值与设计值的换算系数（综合荷载分项系数）。

4.3.3  根据《建筑桩基规范》JGJ94-2008钢筋混凝土轴心受压桩当桩顶以下5d范围的桩身螺旋式箍筋间距不大于100mm时均可考虑纵向主筋的作用，桩身受压承载力设计值按规范式5.8.2-1计算。

4.3.4  螺杆桩桩身强度必须考虑最不利截面（螺纹段）桩身强度的验算，根据螺纹段桩身强度来调整混凝土强度等级或螺纹段芯管直径。

# 5  设计

## 5.1  基本资料

5.1.1  螺杆桩设计应具备以下资料：

5.1.1.1  岩土工程勘察资料

1  建设场地详细工程地质勘察报告；

2  岩土物理力学性能指标值，包括地基土承载力特征值、压缩模量、抗剪强度标准值、标准贯入击数等；

3  建筑场地抗震设防烈度、地基土地震液化与震陷地层资料；

4  当地类似桩基工程经验资料；

5  查明不良地质现象如滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、土洞等的成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

6  有关湿陷、膨胀、盐渍、污染等特殊性岩土资料。

5.1.1.2  建筑场地与周边环境的相关资料

1  场区的地面整平标高；

2  建筑场地的平面图，包括交通设施、高压架空线、地下管线和地下构筑物的分布；

3  相邻建筑物安全等级、基础采用的桩型及结构、埋置深度、建筑物高度及结构型式；

4  水、电及有关建筑材料的供应条件；

5  周围建筑物及边坡的防振、防噪音的要求。

5.1.1.3  建筑物的有关资料

1  建筑物的安全等级和使用年限；

2  建筑物的总平面布置图；

3  建筑物的结构类型、荷重；

4  建筑物的抗震设防烈度和建筑（抗震）类别。

5.1.1.4  施工条件的有关资料

1  施工环境条件的要求；

2  施工机械设备条件及对地质条件的适应性；

3  桩型和施工技术的要求；

4  施工机械设备的进出场及现场运行条件。

## 5.2 螺杆桩桩基设计

5.2.1 基桩或复合基桩的桩顶作用效应按式5.1.1-1、5.1.1-2、5.1.1-3计算：

1 竖向力

轴心竖向力作用下

（5.1.1-1）

偏心竖向力作用下

（5.1.1-2）

2  水平力

（5.1.1-1）

式中       ——荷载效应标准组合下，作用于承台顶面的竖向力；

——桩基承台上土自重标准值，对稳定的地下水位以下部分应扣除水的浮力；

——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩或复合基桩的平均竖向力；

——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，第i基桩或复合基桩的竖向力；

、——荷载效应标准组合下，作用于承台底面，绕通过桩群形心的X、Y主轴的力矩；

、、、——第i、j基桩或复合基桩至y、x轴的距离；

——荷载效应标准组合下，作用于桩基承台底面的水平力；

——荷载效应标准组合下，作用于第i桩基或复合基桩的水平力；

N——桩基中的桩数。

5.2.2  桩基竖向承载力计算应符合下列要求：

1  荷载效应标准组合：

轴心竖向力作用下

（5.2.1-1）

偏心竖向力作用下，除满足上式外，尚应满足下式的要求：

（5.2.1-2）

2  地震作用效应和荷载效应标准组合：

轴心竖向力作用下

（5.2.1-3）

偏心竖向力作用下，除满足上式外，尚应满足下式的要求：

（5.2.1-4）

式中 ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩或复合基桩的平均竖向力；

——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，桩顶最大竖向力；

——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩或复合基桩的平均竖向力；

——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩或复合基桩的最大竖向力；

R——基桩或复合基桩竖向承载力特征值。

5.2.3  单桩竖向承载力特征值R按式5.1.3计算：

（5.1.3）

式中：——单桩竖向极限承载力标准值；

K——单桩竖向承载力安全系数，取K=2。

5.2.4  单桩竖向极限承载力标准值应按下列规定确定：

1  设计等级为甲级的建筑桩基，应通过单桩静载试验确定，试验方法按《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003执行。

2  设计等级为乙级的建筑桩基，当地质条件简单时，可参照地质条件相同的试桩资料，结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定；其余均应通过静载试验确定；

3  设计等级为丙级的建筑桩基，可根据原位测试和经验参数确定。

5.2.5  设计等级为乙、丙级的建筑桩基确定单桩竖向极限承载力标准值，无当地经验时，可按式4.2.5计算。

5.2.6 单桩水平承载力特征值取决于桩的材料强度、截面刚度、入土深度、土质条件、桩顶水平位移允许值和桩顶嵌固情况等因素，应通过现场水平荷载试验确定。试验宜采用慢速维持荷载法。必要时可进行带承台桩的水平荷载试验。

5.2.7 当桩基承受拔力时，应对桩基进行抗拔验算及桩身抗裂验算。

5.2.8 桩身混凝土强度应满足桩的承载力设计要求。桩轴心受压时，桩身强度应符合式4.3.1-1的要求。

5.2.9 螺杆桩基沉降验算可参照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002和《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中相关规定进行。

5.2.10 螺杆桩基承台设计可参照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002和《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中相关规定进行。

# 6  施工

## 6.1  基本规定

## 6.1.1 螺杆桩施工质量管理应符合现行国家施工技术标准规范的要求，且应建立建全质量保证体系、施工质量控制和检验制度。

## 6.1.2 螺杆桩的质量验收应进行施工过程的质量控制和施工资料检查，对涉及基桩安全的材料、试件、施工工艺应进行见证验收，同时还应通过对同条件检验批次的基桩进行单桩承载力及桩身质量检测。具体实施按《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003中有关条款执行。

6.1.3  施工中必须采用满足技术指标的成桩设备。

6.1.4  螺杆桩技术成桩设备及工艺的选择，应根据桩型、钻孔深度、土层情况、设计要求、基础类型综合确定。

## 6.2 施工前准备

6.2.1 螺杆桩施工前应具备以下文件资料：

1  场地岩土工程详细勘察报告；

2  建筑物平面布置图；

3  螺杆桩施工图及图纸会审纪要；

4  建筑场地和邻近区域内的地下管线（管道、电缆）、地下构筑物等的调查资料；

5  施工组织设计和施工技术方案；

6  有关承载力、施工工艺试验参考资料。

6.2.2 施工前应清除地上和地下障碍物并平整场地，探明和清除桩位处的地下障碍物，按平面图布置图的要求做好施工现场的施工道路、供水供电、施工设施布置、材料堆放等有关布设。

6.2.3 施工前应逐级进行图纸和施工方案交底，并做好原材料质量检验工作。

6.2.4 桩位放线定位前应设置测量定位点和水准基点，并采取妥善措施加以保护。根据设计桩位图在施工现场布置桩位，桩位确定后应填写放线记录，桩位点应设有不易破坏的标记，并应经常复核桩位位置以减少偏差、避免漏桩，经有关部门验线合格后方可施工。

6.2.5  螺杆桩施工前应进行试打桩，用以检测以下技术参数：

1  钻杆外径和芯管直径是否满足设计要求；

2  成孔深度能力和成孔直径；

3  成孔终孔的控制电流；

4  相邻孔之间的影响；

5  每根桩的混凝土用量；

6  定控制系统施工参数。

6.2.6  如试桩满足要求，试桩成孔的施工工艺参数即为施工时选择工艺参数的依据。

6.2.7  试桩钻孔到达设计深度后，应在钻机立柱上做醒目标记，作为桩施工桩长的依据，正式施工后，根据地面高程和工作高差，作相应调整。

## 6.3  施工流程

6.3.1  螺杆桩基础施工流程按图6.3.1执行。

图6.3.1  螺杆桩基础施工流程

## 6.4  施工规定

6.4.1  半螺丝桩（螺杆桩）的施工顺序应先里排后外排，按编号顺序进行，根据桩间距和地层的渗透情况，确定是否采用跳桩施工方法，以免因振动挤压造成相邻孔缩径或串浆。

6.4.2  半螺丝桩（螺杆桩）桩位定好后，按设计要求在桩中心点上插一标杆，放好桩位后，移动螺杆桩机到达指定桩位对中。

6.4.3  桩机就位后，应用桩机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆，校正位置，使钻杆垂直对准桩位中心，确保垂直度小于1.0%桩长。

6.4.4  桩机在钻进加压后如果后摆腿下沉，会抬起前摆腿，造成立柱后倾，使得钻杆垂直度出现偏差，此时应随机调整钻杆的垂直度，满足规范要求。

6.4.5  施工前应根据设计要求的桩向混凝土强度等级通过试验确定混凝土配合比，施工混凝土坍落度控制在16～20cm，应尽量取低值。

6.4.6  半螺丝桩（螺杆桩）成桩过程：

1  下钻过程中桩机自控系统严格控制钻杆下降速度和旋转速度，使二者匹配，要求钻杆旋转二周以上，螺杆钻杆下降一个螺距，钻至螺杆桩直线段设计深度，在土体中形成圆柱状；钻杆旋转一周，螺杆钻杆下降一个螺距，钻至螺杆桩螺纹段设计深度，在土体中形成螺纹状。

2  钻头钻到设计标高后，桩机反向旋转提升钻杆，提钻过程中自控系统应严格控制钻杆提升速度和旋转速度，与下降时一样，保持同步和匹配。与此同时制备好的细石混凝土或砂浆迅速填充（泵送）由于钻杆旋转升所产生的带螺纹状空间和钻杆直接提升或正向旋转提升所产生的带圆柱型空间，形成螺杆桩。

3  螺杆桩成孔到达设计标高后，停止钻进，与此同时开始泵送混凝土，当钻杆芯管充满混凝土后钻杆反向旋转提升钻杆，提钻过程中自控系统应严格控制钻杆提升速度和旋转速度，与下降时一样，保持同步和匹配。

6.4.7  提拔速度宜控制在2～3m/min，成桩过程应连续进行，避免因后台供料慢而出现停机待料。提钻时钻头到达一定位置可停止泵压混凝土，由钻杆内的混凝土充填至桩顶标高，严禁先提钻后泵料，确保成桩质量。

6.4.8  严禁直提钻杆。

6.4.9  钢筋笼制作、安装

1  钢筋笼制作及允许偏差应根据现行《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中6.2.5条执行；

2  钢筋笼采用后置式安装，钢筋笼安装要一次到位，避免因此而造成二次浇灌；

3  钢筋笼安装使用桩机副卷扬吊装，人工和平板振动器互相配合；

4  为保证钢筋笼安装时位于桩中心，钢筋笼的上部和下部按水平部分分别设置四个支撑耳朵或增加混凝土垫块；

5  钢筋笼安装到指定位置后，用9#斯铁丝捆绑在桩孔上放置的短架管上，保证钢筋笼不再下沉，捆绑时要控制好钢筋笼的中心度；

6.4.10  成桩过程中，抽样做混凝土试块，每台班一天应做一组（3块）试块（边长为150mm的立方体），标准养护，测定其立方体抗压强度。

6.4.11  所有螺杆桩达到一定强度后,用风镐凿除桩头浮渣,直到凿除到新鲜混凝土为止，严禁横向锤击。

6.4.12  若施工中因其它原因不能连续灌注，须根据勘察报告和掌握的地质情况，避开饱和砂性土、粉土层，不得在这些土层内停机。施工中每根桩的投入量不得少于灌入量。

6.4.13  成桩后，应及时清除钻杆及泵管内残留的混凝土。长时间停置时，应将钻杆、泵管及混凝土泵清洗干净。单项工程完工后，应将施工现场所有设备彻底清洗干净。

## 6.5  施工质量控制

6.5.1  螺杆桩成桩施工允许偏差应符合表6.5.1的要求。

螺杆桩成桩施工允许偏差       表6.5.1

| 桩径允许偏差 （mm） | 垂直度允许偏差 （%） | 桩位允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| -20 | 1.0 | 桩基础≤150 复合地基满堂布桩≤0.40D 条基布桩≤0.25D (D为桩的直径) |

6.5.2  螺杆桩的充盈系数宜为1.0～1.2，桩顶超灌量不得少于500mm。

6.5.3  单桩承载力以设计桩长和施工电流作为控制指标。

6.5.4  动力头控制电流合格的标准参考表6.5.4。

动力头控制电流参考值                表6.5.4

| 施工桩直径（mm） | 单桩承载力控制电流（A） |
| --- | --- |
|  | 电机：2×40（KW） | 电机：2×50（KW） | 电机：2×70（KW） |
| 400 | 120 | 150 | 200 |
| 500 | 120 | 150 | 200 |

6.5.5  检测成孔终孔控制电流：

1  制定每米钻进电流变化表；

2  根据电流变化表，核对三个孔的地质柱状图。

6.5.6  检测实际混凝土用量，与理论值比较并计算充盈系数。

6.5.7  连续泵送成桩的提升速度：

1  桩径400mm的桩，钻杆提升速度为2.6～3.2米/分钟；

2  桩径500mm的桩，钻杆提升速度为1.2～1.8米/分钟。

6.5.8  螺杆桩施工要求进行混凝土连续泵送，钻杆提升50cm时开始进行泵送，泵机采用60B泵，12～14泵/分钟，泵送管内混凝土额定流速：4～5s，压力以流速为标准。

6.5.9  针对施工中出现的三种情况按表6.5.9处理。

施工处理措施                   表6.5.9

| 钻孔 深度 | 动力头设定电流 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 合 格 | 合 格 | 合格 |
| 不合格 | 合 格 | 有效桩长不得小于设计桩长的90% |
| 合 格 | 不合格 | 继续钻进动力头至电流达标或桩长大于设计桩长两米以上 |

# 7  螺杆桩工程质量检查及验收

## 7.1 一般规定

7.1.1  螺杆桩单桩承载力和桩身完整性的检测依据现浇混凝土灌注桩的检测方法检测。

7.1.2  螺杆桩工程质量检测及验收应严格按现行《建筑基桩检测技术规范》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑地基基础设计规范》及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中的相关规定执行。

## 7.2  施工检验

7.2.1  施工前检验

1  施工中所使用的水泥、砂、石子、外加剂、钢材必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

2  现场搅拌的混凝土应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级等进行检查。

3  应严格对桩位进行检验。

4  钢筋笼的制作应符合现行《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中6.2.5条的要求。

7.2.2  施工过程中检验

1  在泵注混凝土后检查重点为混凝土总量，充盈系数。

2  应对钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查，并填写相应质量检查记录。

3  桩施工完成后，保护桩长不得小于50cm。

4  成桩桩位偏差应根据前述的规定检查。

5  混凝土试块是反映螺杆桩桩身强度的重要依据，由于泵注混凝土质量较稳定，规定每个工作班做一组试块。

6  施工过程中应对桩顶和地面土体的竖向和水平位移进行系统观测，若发现异常，应采取相应措施。

7.2.3  施工后检验

1  根据规定检查成桩桩位偏差。

2  桩基工程中应检验螺杆桩单桩承载力及桩身质量，检测方法、检测数量依据现行《建筑基桩检测技术规范》中现浇混凝土灌注桩的检测方法进行检测。

3  复合地基工程承载力检验应采用复合地基载荷试验，检测方法、检测数量依据现行《建筑地基处理技术规范》进行检测。

## 7.3  工程质量检测

7.3.1   桩身完整性检验，可采用低应变动测法检测。试验桩必须全部检测。工程桩检测数量不应少于总桩数的10%，且不应少于3根，条件允许可适当增加。

7.3.2   低应变法检测螺杆桩的有关规范

1  根据《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）8.4.4条：对于混凝土灌注桩，采用时域信号分析时应区分桩身截面渐变后恢复至原桩径并在该阻抗变处的一次反射，或扩径突变处的二次反射，结合成桩工艺和地质条件综合分析判定受检桩的完整性类别。必要时，可采用实测曲线拟合法辅助判定桩身完整性或借助实测导纳值、动刚度的相对高低辅助判定桩身完整性。

2  根据《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）8.4.6条：出现下列情况之一，桩身完整性判定宜结合其他检测方法进行：

1）实测信号复杂，无规律，无法对其进行准确评价。

2）设计桩身截面渐变或多变，且变化幅度较大的混凝土灌注桩。

3  根据《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）条文说明8.4.4条：当灌注桩桩截面形态呈现如图7.2情况时，桩身截面（阻抗）渐变或突变，往往在阻抗突变处的一次或二次反射主要表面为类似明显扩径、严重缺陷或断桩相反情形，从而造成误判。因此，应结合施工情况、地层情况综合分析加以区分；无法区分时，应结合其他检测方法综合判定。当桩身存在不止一个阻抗变化截面（包括上述桩身某一范围阻抗渐变的情况）时，由于各阻抗变化截面的一次和多次反射波相互迭加，除距桩顶第一阻抗变化截面的一次反射能辨认外，其后的反射信号可能变得十分复杂，难于分析判断。此时，宜按下列规定采用实测曲线拟合法进行辅助分析：

1）信号不得因尺寸效应、测试系统频响等影响产生畸变。

2）桩顶横截面尺寸应按现场实际测量结果确定。

3）通过同条件下、截面基本均匀的相邻桩曲线拟合，确定引起应力波衰减的桩土参数取值。

4）宜采用实测力波形作为边界条件输入。

图7.3.1  混凝土灌注桩截面（阻抗）变化示意图

a)逐渐扩径；b)逐渐缩颈；c)中部扩径；d)上部扩径

7.3.3  桩身存在多个等间距螺纹时，时域难以区分深部缺陷反射与浅部缺陷的多次反射，分析频域的基频差可对其加以甄别。

## 7.4   螺杆桩验收资料

7.4.1  螺杆桩分项工程质量验收应提交以下资料：

1  施工分包合同及分包单位资质证明文件；

2  工程地质勘察报告，桩施工图，设计变更、洽商记录；

3  经审定的施工组织设计或施工方案及执行中的变更签证情况；

4  技术交底和安全交底；

5  工程定位测量放线记录；

6  材料见证取样表；

7  水泥化验报告，石子化验报告和中砂化验报告；

8  混凝土配合比报告；

9  工程开工报告；

10  桩施工记录；

11  隐蔽工程验收记录；

12  试块见证取样表；

13  混凝土试块抗压强度验收评定表，汇总表；

14  动测试验报告；

15  静载试验报告；

16  桩位偏差表及桩位竣工图；

17  分部、分项、检验批验收记录；

18  施工日记。

# 附录A  半螺丝桩（螺杆桩）大样图

A.0.1  半螺丝桩（螺杆桩）大样可参考图A.0.1。

图A.0.1  半螺丝桩（螺杆桩）大样图

注：L——设计桩长；D——桩直径；d——芯管直径；d1——螺牙端部厚100mm；d2——螺杆页片厚50mm；b——螺牙宽为100mm； h——螺牙与螺牙之间的距离300～350mm。

# 附录B 旋转挤压灌注桩大样图

B.0.1  旋转挤压灌注桩大样参考图B.0.1。

（a）旋转挤压带扩大头灌注桩                 （b）旋转挤压灌注桩

图B.0.1  旋转挤压灌注桩大样图

注：L——设计桩长；d——桩直径；D——扩大头直径，当D=d时为旋转挤压灌注桩

# 附录C 螺杆桩桩身强度取值

C.0.1  螺杆桩混凝土取值可参考表C.0.1。

表C.0.1                     螺杆桩桩身强度取值参考表

| 混凝土强度等级 | 混凝土 强度 设计值（N/mm2） | 单桩竖向承载力（KN） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ø400mm 截面积：0.1256m2 | 最不利截面Ø273mm(芯管) 截面积： 0.0585m2 | 最不利截面Ø300mm(芯管) 截面积： 0.07065m2 |
|  |  | 设计值 | 极限值 | 设计值 | 极限值 | 设计值 | 极限值 |
| C15 | 7.2 | 723.46 | 1071.79 | 379.08 | 561.6 | 457.81 | 678.24 |
| C20 | 9.6 | 964.61 | 1429.05 | 505.44 | 748.8 | 610.42 | 904.32 |
| C25 | 11.9 | 1195.71 | 1771.42 | 626.54 | 928.2 | 756.66 | 1120.98 |
| C30 | 14.3 | 1436.86 | 2128.68 | 752.90 | 1115.4 | 909.27 | 1347.06 |
| C35 | 16.7 | 1678.02 | 2485.96 | 879.26 | 1302.6 | 1061.87 | 1573.14 |
| C40 | 19.1 | 1919.17 | 2843.21 | 1005.62 | 1489.8 | 1214.47 | 1799.22 |
| C45 | 21.1 | 2120.13 | 3140.93 | 1110.92 | 1645.8 | 1341.64 | 1987.62 |
| C50 | 23.1 | 2321.09 | 3438.65 | 1216.22 | 1801.8 | 1468.81 | 2176.02 |
| 混凝土强度等级 | 混凝土 强度设 计值（N/mm2） | 单桩竖向承载力（KN） |
|  |  | Ø500mm 截面积：0.19625m2 | 最不利截面Ø380mm(芯管) 截面积： 0.1133m2 | Ø550mm 截面积：0.23746m2 |
|  |  | 设计值 | 极限值 | 设计值 | 极限值 | 设计值 | 极限值 |
| C15 | 7.2 | 1130.4 | 1674.67 | 734.18 | 1087.67 | 1367.77 | 2026.33 |
| C20 | 9.6 | 1507.2 | 2232.89 | 978.91 | 1450.24 | 1823.69 | 2701.76 |
| C25 | 11.9 | 1868.3 | 2767.85 | 1213.44 | 1797.69 | 2260.62 | 3349.07 |
| C30 | 14.3 | 2245.1 | 3326.07 | 1458.17 | 2160.25 | 2716.54 | 4024.50 |
| C35 | 16.7 | 2621.9 | 3884.30 | 1702.90 | 2522.81 | 3172.47 | 4699.96 |
| C40 | 19.1 | 2998.7 | 4442.52 | 1947.63 | 2885.37 | 3628.39 | 5375.39 |
| C45 | 21.1 | 3312.7 | 4907.70 | 2151.57 | 3187.51 | 4008.32 | 5938.25 |
| C50 | 23.1 | 3626.7 | 5372.89 | 2355.51 | 3489.64 | 4388.26 | 6501.13 |

# 附录D  半螺丝桩（螺杆桩）成桩工法过程示意图一

（a）                  （b）                 （c）                 （d）                  （e）

注：(a)第一步：桩机对准桩位；(b)第二步：钻杆正向非同步钻进至直杆段设计深度；(c)第三步：钻杆正向同步钻进至桩底，形成桩的螺纹段；(d)第四步：在提钻同时泵机利用钻杆作为通道，保持额定泵压和泵速在高压状态下使混凝土形成螺纹状桩体或圆柱状桩体；(e)混凝土浇筑完毕，形成螺杆桩。

# 附录E   半螺丝桩（螺杆桩）成桩工法过程示意图二

（a）                     （b）                 （c）                   （d）                   （e）

注：（a）第一步：采用专用成桩设备（专利号：ZL200610019756.6），桩机对准桩位；（b）第二步：钻具下钻，在设计桩长直杆段范围采用非同步技术，全程挤压成直径为设计桩径90%孔；（c）第三步：钻具进入螺丝段结构深度，采取同步技术，直至设计深度即停钻，即形成直径为设计桩径90%的螺丝型孔；（d）第四步：伸缩外钻杆不动，动力头反向旋转内钻杆，使张合器旋转上升涨开张合钻头，使钻头扩张至设计桩径的1.0—1.1倍，同时钻机提升钻头，并采用同步技术反向旋转外钻杆，沿已形成的螺丝轨迹上升，同时打开阀门泵送砼，实现砼桩的螺纹段；（e）外钻杆上升到桩直线段范围，外钻杆改变速度采用不同步技术或者直接提升，小钻头速度不变，直到完成砼浇筑形成直线型桩体，制成半螺丝桩(螺杆桩)。

附录F   浅螺纹桩成桩工法过程示意图

（a）                  （b）                    （c）                （d）                    （e）

注：（a）第一步：采用专用成桩设备（专利号：ZL200610019756.6），对准桩位；（b）第二步：钻具下钻，采用同步技术，启动动力头使外钻杆正向旋转，纵向油缸下伸动力头，致使外钻杆下沉，内钻杆连带小口径钻头正向高速旋转钻进，速度40转/分左右，形成设计桩径70%的孔，伸缩钻杆的一套外钻杆二个同轴钻头与下钻同步，钻杆旋转一周，钻进一个螺距，直至设计深度即停钻，挤压成直径为设计桩径90%的螺纹孔；（c）（d）第三步：动力头旋转内钻杆，伸缩外钻杆不动，涨开张合钻头，使钻头扩张至设计桩径的1.0—1.1倍，同时钻机采用同步技术伸缩外钻杆反向旋转，沿已形成的螺丝轨迹上升，边泵送砼打开内管钻头阀门，同时小钻头反向慢速旋转10转/分，对砼进行搅拌，泵送的砼迅速填满钻头所形成的空间，实现砼桩的螺牙段；（e）浅螺纹桩成型。

# 附录G 旋转挤压灌注桩成桩工法过程示意图

（a）                      （b）                   （c）                 （d）

注：（a）第一步：采用螺杆桩专用成桩设备，桩机对准桩位；(b) 钻机下钻正向同步旋转钻杆在桩长范围挤压土体形成直杆螺母状土体，钻杆原地非同步正向旋转挤压螺母土体后成圆柱状土体；（c）保持钻杆正向旋转和同时提升钻杆，利用泵压砼，通过钻杆芯底泵压出砼；（d）全程泵压砼成旋转挤压灌注桩。

# 附录H 旋转挤压带扩大头灌注桩成桩工法过程示意图

（a）               （b）                   （c）                       （d）               （e）

注：（a）第一步：采用专用成桩设备（专利申请号：200610019756.6），桩机对准桩位；(b) 钻机下钻正向同步旋转钻杆在桩长范围挤压土体形成直杆螺母状土体，钻杆原地非同步正向旋转挤压螺母土体后成圆柱状土体；（c）利用成桩设备的张合器形成扩大头土体；（d）保持钻杆正向旋转和同时提升钻杆，并使扩大头张合器回位，利用泵压砼，通过钻杆芯底泵压出砼；(e)全程泵压砼成旋转挤压带扩大头灌注桩。

# 附录I  消除桩挤土负效应成桩方法过程示意图一

（a）                    （b）                   （c）                   （d）                     （e）

注：1—屏障钢管（上下敞开、周边封闭的横截面为圆形）；2—连续齿状螺纹挤土型钻具；3—定位销；（a）将屏障器用定位销定位在钻具上；（b）将钻具往下正向旋转钻进，带动屏障器进入土中至设计要求消除挤土负效应的深度时即停止下钻，从屏障器内逸出的淤泥质土或饱和性粘土从屏障器上端排出；（c）取出定位销，将钻具及屏障器分离，屏障器不动，钻具采用挤压土体成孔继续往下钻进至桩的设计深度；(d)钻具反向旋转上提，同时浇筑混凝土或水泥浆形成带螺纹状的挤土型桩体，也可采用钻具正向旋转上提，形成直杆状的挤土型桩体；（e）至屏障器上端定位销位置时停止上提，插上定位销，将连续螺纹状挤土型钻具及屏障器连接定位。连续螺纹状挤土型钻具继续正向旋转上提并带动屏障器上提，同时连续浇筑混凝土或水泥浆至地面，形成直杆状取土型桩体。最终形成上部为取土型、下部为挤土型的部分挤土型桩。

# 附录K 螺杆桩桩基设计说明

K.0.1  螺杆桩桩基设计说明可参考表表K.0.1。

螺杆桩桩基设计说明                   表K.0.1

# 附录 M 螺杆桩复合地基设计说明

M.0.1  螺杆桩复合地基设计说明可参考表M.0.1。

表M.0.1                    螺杆桩复合地基设计说明

M.0.2  螺杆桩复合地基与基础关系如图M.0.2所示。

图M.0.2  螺杆桩复合地基与基础关系示意图

# Text boxes

拌和螺杆桩混合料

桩机就位

桩孔至设计标高

泵送螺杆桩混合料

混合料注满后按规定边泵送边提拔钻杆至地表

移位施打下一根桩

按上述施工顺序施打完全部螺杆桩后打桩结束

凿桩头

独立桩承台：螺杆桩单桩动测、静载试验检测

复合地基：螺杆桩动测、复合地基静载试验检测

验桩、验槽

根据设计需要放置钢筋笼

复合地基：褥垫层施工及验收

螺杆桩地基验收

设计依据：

1、ХХХХ勘察院提供的《ХХХХ岩土工程勘察报告》(工程编号：ХХХХ)。

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

3、《建筑桩基规范》JGJ94-2008

4、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

设计说明：

1、本工程相当于绝对标高       m，以下未注明标高均为相对标高，桩顶设计相对标高为       m。

2、本工程采用挤土型螺杆桩承台式地基。

3、螺杆桩桩径为       mm，有效桩长       m，施工保护桩长为 700 mm，桩端进入            土层      m，单桩承载力特征值       KN，极限值大于     KN，采用 CХХ 钢筋混凝土，混凝土灌注充盈系数≥1.10。

4、未注明桩定位均关于轴线对中。

5、桩基施工前应对本工程范围场地进行平整，去除表层杂填土，用素土将建筑场地填至相应标高，并对素土进行分层压实。

6、本工程要求先在工程桩外打试桩，并做静载试验，试桩完成到可以进行静载试验的间歇时间为四周，要求做破坏试验，试验结果应及时通知设计院，以便根据单桩承载力和挤土效应确定是否需要调整桩间距和桩径、桩长及混凝土标号。

7、基槽开挖时，不得在桩身部分用重锤或挖斗横向锤击或撞击,否则造成浅层断桩由基槽开挖施工方负责。

8、桩基测试：

1) 本工程做三组桩的静载试验，检测单桩竖向承载力，最大加载荷重        KN。

2) 低应变试验检测数量随机抽取不少于总桩数的10%(试桩必须做低应变动测)。

3) 动测检验程序按<建筑基桩检测技术规范>(JGJ106-2003)执行。

9、施工要求：

1）本工程采用商品混凝土或自动配料机混凝土搅拌站泵送混凝土连续施工；

2）混凝土坍落度      cm，尽可能取低值；

3）钻机拔杆速度不得超过2.5m/min，钻机钻至设计深度后，空钻杆提升高度不得超过0.5m即泵送灌注混凝土；

4）钻机钻深不得小于桩长设计深度，且控制电流不得小于120A；

5）混凝土试块取样按每台班一组(一组共3块)；

6）桩机钻杆垂直度小于等于1%，采用钻机塔架双面吊线技术措施，单面吊线长度不得小于10米；

7）开工前应试打一至两根桩，确定混凝土用量并换算成泵机打泵数量(泵量/每根桩)，确定提升速度，确保混凝土用量不得少于规定用量；

8）电梯间施工应采取由中心向外逐步打桩的技术措施；

9）钻机塔架在明显位置应标明钻杆深度尺寸；

10）钢筋笼采用后置法放置，为避免钢筋笼下沉超过设计深度，应采用相应的技术措施。

10、工程桩全部完成后，应经中间验收合格并向设计单位提供桩位竣工平面图，成桩施工记录，桩的测试报告等必要的资料，经复查认可，并凿除桩顶浮浆，方能进行下道工序的施工。

设计依据：

1、ХХХХ勘察院提供的《ХХХХ岩土工程勘察报告》(工程编号：ХХХХ)。

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

4、《建筑桩基规范》JGJ94-2008

设计说明：

1、本工程相当于绝对标高       m，以下未注明标高均为相对标高，桩顶设计相对标高为       m。

2、本工程采用螺杆桩高强度复合地基，复合地基处理后地基承载力特征值≥    KPa。

3、螺杆桩桩径为       mm，有效桩长       m，施工保护桩长为 700 mm，桩端进入          土层      m，单桩承载力特征值       KN，采用 CХХ素混凝土，混凝土灌注充盈系数≥1.10。

4、褥垫层技术是螺杆桩复合地基的核心技术，桩褥垫层厚200mm，为级配碎石垫层，比例为5：3：1，[碎石（1-3cm）：中粗砂：水]，要求褥垫层的夯填度<0.9，应通过检测验收合格后方可进行下道工序的施工。

5、桩基施工前应对本工程范围场地进行平整，去除表层杂填土，用素土将建筑场地填至相应标高，并对素土进行分层压实。

6、基槽开挖时，不得在桩身部分用重锤或挖斗横向锤击或撞击,否则造成浅层断桩由基槽开挖施工方负责。

7、桩基测试：

1) 本工程做三组桩的静载试验，检测复合地基承载力，最大加载荷重        KPa。

2) 低应变试验检测数量随机抽取不少于总桩数的10%。

3) 动测检验程序按<建筑基桩检测技术规范>(JGJ106-2003)执行。

8、螺杆桩施工要求：

1）本工程采用商品混凝土或自动配料机混凝土搅拌站泵送混凝土连续施工；

2）混凝土坍落度            cm，尽可能取低值；

3）钻机拔杆速度不得超过2.5m/min，钻机钻至设计深度后，空钻杆提升高度不得超过0.5m即泵送灌注混凝土；

4）钻机钻深不得小于桩长设计深度，且控制电流不得小于120A；

5）混凝土试块取样按每台班一组(一组共3块)；

6）桩机钻杆垂直度小于等于1%，采用钻机塔架双面吊线技术措施，单面吊线长度不得小于10米；

7）开工前应试打一至两根桩，确定混凝土用量并换算成泵机打泵数量(泵量/每根桩)，确定提升速度，确保混凝土用量不得少于规定用量；

8）电梯间施工应采取由中心向外逐步打桩的技术措施；

9）钻机塔架在明显位置应标明钻杆深度尺寸；

10、工程桩全部完成后，应经中间验收合格并向设计单位提供桩位竣工平面图，成桩施工记录，桩的测试报告等必要的资料，经复查认可，并凿除桩顶浮浆，方能进行下道工序的施工。